## Slide 1
Boekenberglei-Gitschotellei- Drakenhoflaan
voorontwerp
23 februari 2021

## Slide 2
inleiding
mobiliteitsvoorwaarden
voorontwerp
groen
Inhoud

## Slide 3
Inleiding

## Slide 4
Inleiding Ι situering

## Slide 5
Inleiding Ι aanleiding
de aanleg van enkelrichtingsfietspaden in de Boekenberglei in functie van het fietsroutenetwerk uit van het masterplan Antwerpen (districtenroute)
vraag om een oplossing te voorzien voor de gevaarlijke bestaande keerlus van de tram.

## Slide 6
Projectdefinitie
& Concept
Uitvoering
Bouwvergunning
Voor-
ontwerp
Definitief
ontwerp
Aanbestedings-
dossier
Gunning
Voorontwerp
Inleiding Ι proces
timing werken: voorjaar 2022 – najaar 2023
inspraakmoment
inspraakmoment
infomoment

## Slide 7
Inleiding Ι voorgeschiedenis
Onderzoek door BAM
  →veilige fietspaden pasten niet in huidige situatie
Projectdefinitie: 2015
  bewonersparticipatie
Voorontwerp 1: 2018
Overdracht weg van lokaal niveau naar bovenlokaal niveau: 2019
Voorontwerp 2: 2021
      bewonersparticipatie

## Slide 8
aanpassingen tegenover projectdefinitie
  Links parkeren wordt rechts parkeren
  → voet- en fietspaden langs de rijweg worden gebruikt als laad- en
  loszone
  2 perrons ter hoogte van de kerk in plaats van 1
  integraal toegankelijke haltes van 60m
Veiligheid
  evolutie fietsgebruik vraagt enkelrichtingsfietspaden van 2m
Groen/water
  verbeteren grond
  waterinfiltratie zoveel als mogelijk ter plaatse
  bestaande bomen zoveel als mogelijk behouden
Inleiding Ι voorgeschiedenis

## Slide 9
zebrapaden op kruispunten
snelheidsregime 50km/h
Boekenberglei wordt voorrangsweg
enkelzijdige fietspaden aan beide kanten
langsparkeren in Boekenberglei
langs- en haaksparkeren in Gitschotellei-Drakenhoflaan
rijrichting blijft behouden
de verkeerslichten aan het kruispunt met de Drakenhoflaan kunnen gesupprimeerd worden
de verkeerslichten aan het kruispunt met de Jozef Verbovenlei blijven behouden
er wordt een vrije trambedding voorzien
hoofdroute brandweer
doorsteek Boekenberglei-Muggenberglei dicht maken voor gemotoriseerd verkeer
Mobiliteitsvoorwaarden

## Slide 10
de te behouden bomen niet beschadigen
  onderzoek naar zowel de ondergrondse als de bovengrondse delen van de boom.
  schade tijdens uitvoering voorkomen door beschermingsmaatregelen op maat op te stellen.
de toekomstverwachting van de te behouden bomen verbeteren
  bestaande plantvak vergroten en/of de bodem daarvan verbeteren.
  de ruimte onder de verharding geschikt maken voor wortelgroei; bij voorkeur met een tweede maaiveld.
Groenvoorwaarden

## Slide 11
Aandacht voor toekomstbomen en zoekzones ervoor
bij vervanging: compenseren op basis van groenvolume en boomgrootte
het aanplanten van nieuwe bomen
  bij voorkeur bomen van eerste grootte
  grootte van de groeiplaats afstemmen op verwacht eindbeeld
  groeiplaats klimaatbestendig inrichten
  dragers en ondersteuners
  geen vormbomen
Groenvoorwaarden

## Slide 12
Ontwerp

## Slide 13
Voorontwerp Ι basisprincipes Gitschotellei
voetpaden tussen de 2,70m en 3,00m
behoud bomen aan zijde dwarsparkeren
N
O
O
D

## Slide 14
Voorontwerp Ι basisprincipes Boekenberglei
hulpdiensten op trambaan
integraal toegankelijke tramperrons
platanen worden verplant en hergebruikt in het ontwerp
N
O
O
D

## Slide 15
Voorontwerp Ι basisprincipes Boekenberglei
rechts parkeren door tram en nodige ruimte hulpdiensten
maximaal behoud bestaande bomen
N
O
O
D
N
O
O
D

## Slide 16
Voorontwerp Ι basisprincipes Boekenberglei
geen links parkeren door tram en nodige ruimte hulpdiensten
Integraal toegankelijke tramperrons aan de kerk
maximaal behoud bestaande bomen
N
O
O
D
N
O
O
D

## Slide 17
keerlus verdwijnt
voetgangers: veilige oversteek en meer voetpadruimte
fietsers: ontbrekend fietspad wordt aangelegd – fietsers en tram mengen niet meer
Voorontwerp Ι Sint-Rochusstraat-Boekenberglei
Bestaand
Nieuw

## Slide 18
Voorontwerp Ι Boekenbergplein-Boekenberglei
dicht maken middenberm
voetgangers: voldoende opstelplaats = veilig
fietsers: mee in voetgangersoversteek
Bestaand
Nieuw

## Slide 19
Voorontwerp Ι Muggenberglei-Boekenberglei
dicht maken middenberm
voetgangers: veilige oversteek
fietsers: dubbelrichting op Muggenberglei om oversteek te bereiken
Bestaand
Nieuw

## Slide 20
Voorontwerp Ι J. Verbovenlei-Boekenberglei
Bestaand
Nieuw
voetgangers:
  ontdubbelde oversteek Boekenberglei
  voldoende opstelplaats
fietsers:
  ontdubbelde oversteken
  dubbelrichting op kruispunt
integraal toegankelijke tramhalte

## Slide 21
Voorontwerp Ι Cruyslei-Boekenberglei
dicht maken middenberm
keerlus tram
voetgangers: oversteek aan 1 zijde van de straat
fietsers: oversteken aan beide zijden van kruispunt
onderzoek boom in trambocht
Bestaand
Nieuw

## Slide 22
Voorontwerp Ι Cruyslei-Gitschotellei
voetgangers: ontdubbelde oversteek Gitschotelei = veiliger
fietsers:
  ontdubbelde oversteek aan park
  oversteek langs middeneiland aan tankstation → verkeer remt af
Bestaand
Nieuw

## Slide 23
Voorontwerp Ι Cruyslei
simulatie bochtstralen vrachtwagens

## Slide 24
Voorontwerp Ι Drakenhoflaan-Boekenberglei
Bestaand
Nieuw
verkeerslicht verwijderd → doorstroming↑
Voetgangers: ontdubbelde oversteken
  ↑ comfort door korte oversteek
  ↑ veiligheid: 1 rijvak per keer oversteken
fietsers:
  ontdubbelde oversteken
  dubbelrichtingsfietspaden aan kruispunt
meer groen, minder verhard

## Slide 25
Voorontwerp Ι ruimte aan Sint-Jozefkerk
ruimte voor:
  ceremoniewagen
  voetgangers

## Slide 26
Voorontwerp Ι tramhaltes
integraal toegankelijk
thv huidige keerlus
thv J.Verbovenlei
thv kerk

## Slide 27
Voorontwerp Ι parkeerbalans
zones | bestaand | nieuw
zone 1 | 25 | 29
zone 2 | 71 | 115
zone 3 | 30 | 13
zone 4 | 119 | 42
zone 5 | 87 | 72
zone 1
zone 2
zone 3
zone 4
zone 5

## Slide 28
Voorontwerp Ι bomenbalans
130 bestaande bomen behouden:
Boekenberglei: 33 oude eiken (in onderzoek: 2 bomen aan bochten trambedding)
Gitschotellei/Drakenhoflaan 28 bomen (platen en lindes)

## Slide 29
Voorontwerp Ι bomenbalans
34 te rooien bomen:
  Gitschotellei en Drakenhoflaan: 26 bomen omwille van de nieuwe trambedding
te rooien boom
Wijziging ontwerp:
In het vorig ontwerp werden alle bomen gekapt in dit deel.

## Slide 30
Voorontwerp Ι bomenbalans
34 te rooien bomen:
  6 bomen in de Boekenberglei tussen de Muggenberglei en het Boekenbergplein
  2 bomen ter hoogte van het kruispunt Boekenberglei, Drakenhoflaan omwille van de nieuwe trambedding
te rooien boom

## Slide 31
Voorontwerp Ι bomenbalans
28 te verplanten bomen:
  27 jonge platanen in de bocht Boekenberglei tussen Boekenbergplein en Menegemlei
  1 boom te verwijderen omwille scheurgevaar takken
te verplanten boom

## Slide 32
Voorontwerp Ι bomenbalans
135 te planten bomen
50 bomen in de Gitschotellei/Drakenhoflaan
38 bomen op de Middenberm Boekenberglei
47 bomen aan de huizenkant Boekenberglei, in zijstraten
nieuwe boom

## Slide 33
Voorontwerp Ι bomenbalans
Het voorontwerp resulteert in een positieve bomenbalans van 195 bomen naar 293 bomen in de nieuwe toestand = + 98 bomen
bestaande boom
verplaatste boom
nieuwe boom

## Slide 34
Voorontwerp Ι bomenbalans
Het voorontwerp resulteert in een positieve bomenbalans van 195 bomen naar 293 bomen in de nieuwe toestand = + 98 bomen
bestaande boom
verplaatste boom
nieuwe boom

## Slide 35
Voorontwerp Ι bomenbalans
Het voorontwerp resulteert in een positieve bomenbalans van 195 bomen naar 293 bomen in de nieuwe toestand = + 98 bomen
bestaande boom
verplaatste boom
nieuwe boom

## Slide 36
Voorontwerp Ι hulp voor bomen
grond ploffen + voedingszuilen
Bij luchtinjectie wordt lucht onder hoge druk in de bodem geperst, waardoor er scheuren ontstaan.

## Slide 37
Voorontwerp Ι hulp voor bomen
groeiplaatsconstructies onder parkeerplaatsen en verharding
verbeterde bestaande grond
wapeningsdoek
sandwichpanelen
sandwichsubstraat
filterdoek
extra laag steenslag (waterdoorlatend)

## Slide 38
Bedankt voor uw aandacht